|  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж» БУ «Нижневартовский строительный колледж» |
| --- | --- |

## Конкурсное задание

по компетенции «Метрология и КИП»

г. Нижневартовск 2023

# Описание задания.

Содержанием конкурсного задания являются Электромонтажные работы.

Участники соревнований получают пакет документов (инструкции, монтажные и принципиальные электрические схемы) утверждённые собранием экспертов перед началом соревнований.

Конкурс включает в себя монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри.

Оценка производится как в отношении работы по выполнению задания, так и в отношении окончательного процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Оценка может производится после выполнения всех операций задания, а также по субкритериям.

# Описание модуля I:

Модуль I: Монтаж и коммутация технического оборудования

Участнику, в отведенное время необходимо выполнить монтаж кабеленесущей системы до уже установленного щита управления, элементов управления и сигнализации, выполнить монтаж и коммутацию схемы руководствуясь монтажными, принципиальными или иными схемами, предусмотренными заданием.

Управление двигателем осуществляется кнопочными выключателями (SB1«Пуск», SB2«Стоп», SB3«Реверс»). Вращение двигателя подтверждается световой сигнализацией (HL1, HL3), наличие напряжения на щите подтверждается световой сигнализацией (HL2).

Режимы работы:

Нажатие SB1 «Пуск» - вращение М через КМ1 (в прямом направлении)

Нажатие SB3 «Реверс» - вращение М через КМ2 (в обратном направлении)

Необходимо выполнить прокладку проводников по трубам и кабелям ПВХ, установить и подключить элементы управления и нагрузки в соответствии с монтажной схемой, выполнить коммутацию распределительных коробок, в соответствии с принципиальной схемой.

Стенд представляет собой инструмент, по оценке навыков монтажа и коммутации электропроводки технического оборудования.

На стенде должны быть смонтированы кабеленесущие системы, патроны осветительных устройств, кнопочный пост, щит управления. Провода или кабели в элементах управления и нагрузки подключает участник.

Участнику, необходимо замерить, нарезать и зачистить провод, проложить провод в кабеленесущие системы, установить и подключить элементы управления и нагрузки в щит управления, соединить проводники в распределительных коробках.

Общие требования при монтаже электрооборудования.

Кабель-каналы и лотки.

Должно быть, как минимум, одно крепление:

- между торцом лотка (короба) и поворотом;

- между поворотами;

- между торцами лотка (короба).

Если расстояние между каким-либо поворотом или торцом лотка (короба) превышает 300мм, на каждые дополнительные 300мм должно быть установлено дополнительное крепление.

Монтаж кабеленесущих систем должен осуществляться согласно техническому заданию.

Максимально допустимый зазор между элементами кабельного канала 12мм (IP20).

В кабель-каналах (коробах) должна быть предусмотрена возможность разделения цепей с различным напряжением.

В лотках (коробах) не допускается зазоров между основанием лотка (короба) и защитной крышки.

В лотках (коробах) проводники должны быть уложены, по мере возможности, ровными рядами.

Трубы и рукава.

Трубы должны быть зафиксированы к стене с помощью креплений. Тип крепления определяется исходя из типа трубы.

Крепление жестких и гофрированных труб должны быть в начале и конце трассы, а также по одному креплению до и после поворота, и не более чем через 300 мм на прямолинейных участках.

Радиус изгиба гофрированных труб, должен быть не менее 5 диаметров трубы.

Допускается использование не более двух поворотов. Если поворотов больше, то рекомендуется установить дополнительную коробку для протяжки кабельной линии.

Разделка проводов и кабелей.

Для разделки используются специальные инструменты.

В случае повреждения изоляции, допускается изолирование диэлектрической лентой.

Не допускается повреждение токоведущих жил проводов и кабелей.

Подключение проводников к выводам аппаратуры.

При осмотре выводов под углом в 90º к проводнику не видно токопроводящих частей.

На окончаниях проводников, которые введены в зажимы, отсутствует изоляция.

Обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение проводников и выводов аппаратуры.

Укладка и прокладка кабелей.

Провода не имеют повреждений и загрязнений, снижающих электрическую прочность изоляции.

Соблюдены достаточные радиусы изгиба проводов и кабелей, исключающие повреждения жил и изоляции.

Отсутствуют промежуточное соединение проводов и кабелей с помощью сращивания, скрутки или любым другим способом.

Провода и кабели уложены в кабель-каналы или собраны в жгуты.

Внешнее оборудование.

Внешнее оборудование должно быть надежно закреплено, не должно быть открытых защитных крышек, поврежденных корпусов элементов, предусмотренных изготовителем.

Нажатие на кнопку кнопочного поста должно вызывать включение лампы по заданию.

Поиск неисправностей оценивается по количеству найденных и, верно, отмеченных неисправностей и коммуникативным навыкам.

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения.

1. Завершение выполнения работ.

Участник информирует экспертов о завершении монтажных работ и готовности для подачи напряжения.

b. Эксперты останавливают и фиксируют время.

c. Эксперты проводят визуальный осмотр ЭУ и убеждаются, что работы выполнены в полном объеме. Перед проведением испытаний, эксперты проводят визуальный осмотр электроустановки с целью выявления явно выраженных ошибок, способных нанести вред оборудованию и безопасности окружающих. При обнаружении ошибок проведение испытаний не производится до устранения, участник может воспользоваться второй/третьей попытками. В случае отсутствия ошибок, участник проводит измерения. По окончании испытаний, эксперты заносят оценочные данные в оценочную ведомость.

2. В случае четкого понимания участником методики проведения испытаний, участник проводит испытания, эксперты следят за проведением испытаний. Результаты испытаний заносятся в оценочную ведомость.

3. По результатам испытаний, эксперты принимают обоснованное решение о подаче напряжения.

4.Запускается и фиксируется в отчете, время подачи напряжения.

5. После подачи напряжения участник тестирует электроустановку неограниченное количество раз в пределах установленного времени. Участник имеет право закончить все виды работ досрочно.

6. Участник имеет право внести изменения в электроустановку.

Внесение изменений возможно только при наличии времени и после снятия экспертами напряжения с ЭУ.

После внесения изменений, запуск проводится повторно.

Коммуникативные и межличностные навыки общения оцениваются в процессе доклада об испытаниях. Участник должен четко понимать значение испытаний и уметь анализировать результаты. Участник может предложить свои варианты модернизации и инноваций, в доступной и понятной форме донести содержание до экспертов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В данном конкурсном задании определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 1. Общее количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 50 баллов.

| Критерий оценивания | Оценки (5-балльная оценка) |
| --- | --- |
|  | Мнение судей | Объективная | Общая |
| Безопасность (электрическая и личная) | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| Ввод в эксплуатацию и работа схемы | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| Монтаж оборудования и кабеленесущих систем | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| Проводники и соединения | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| Размеры | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| Итого: | Мах 25 | Мах 25 | Мах 50 |

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

Приложение 1 – принципиальная схема управления двигателем.

Приложение 2 –монтажная схема

Приложение 1

Принципиальная схема управления двигателем

Приложение 2

Монтажная схема