|  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж» БУ «Нижневартовский строительный колледж» |
| --- | --- |

## Конкурсное задание

## по компетенции «Облицовка плиткой»

г. Нижневартовск 2023

Краткое описание задания

В ходе выполнения конкурсного задания участники выполняют облицовку вертикальной поверхности керамической плиткой согласно рисунку.

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания произвести укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку площадью 1,464 м2. Время выполнения - 3 часа.

Структура и описание конкурсного задания.

| Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1. Предварительная подготовка поверхности | 1 | 1 час | Разметка основания, подготовка клеевого раствора, резка плитки |
| Модуль 2. Облицовка поверхности плиткой способом «шов в шов» | 1 | 1,5 часа | Облицовка поверхности керамической плиткой способом «шов в шов» |
| Модуль 3. Затирка швов | 1 | 0,5 часа | Затирка швов |

Последовательность выполнения задания. Общая площадь облицовки – 1,210 х 1, 210= 1,464 м2

Материал:

1. Керамическая плитка размером 200 x 200 мм.

цвет коричневый – 12 шт.

цвет зеленый – 6 шт.

цвет голубой – 18 шт.

цвет белый – 18 шт.

2. Клей для укладки плитки – 15 кг

3. Состав для затирки швов – 0,5 кг

Длина облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Высота облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Толщина швов – 2 мм

В ходе выполнения конкурсного задания произвести:

- разметку основания;

- установку опорной рейки под первый ряд облицовки;

- разметку и резку плитки согласно чертежу;

- приготовить клеящий состав согласно инструкции;

- укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку;

- затирку швов;

- очистку облицованной поверхности;

- уборка рабочего места.

Последовательность выполнения задания.

Модуль 1. Облицовка поверхности стены плиткой способом «шов в шов» на плиточный клей.

(Предварительную подготовку, обработку поверхности под облицовку готовит база проведения конкурса)

Длина облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Высота облицовываемой поверхности стены – 1210 мм.

Толщина швов – 2 мм. в ходе выполнения конкурсного задания произвести:

- разметку основания;

- установку опорной рейки под первый ряд облицовки;

- разметку и резку плитки согласно чертежу;

- приготовить клеящий состав согласно инструкции;

- укладку керамической плитки на рабочий стенд по заданному рисунку;

- затирку швов;

- очистку облицованной поверхности;

- уборка рабочего места.

Модуль 1. Предварительная подготовка поверхности

1.1.  Разметка основания, установка опорной рейки

1.2.  Разметка основания

С помощью уровня проверить поверхность стен на наличие отклонений.

Допустимые отклонения не более 1 мм на 1 м.

Определить высоту и закрепить профиль на отметке (см. чертеж), строго

горизонтально.

1.3.  Приготовление клеевого состава:

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой и тщательно перемешать

ручным или механическим способом до получения однородной пластичной массы.

Полученный раствор выдержать (5 мин.) и снова перемешать.

(Клеевой раствор приготавливается согласно инструкции, указанной на

упаковке).

Модуль 2. Облицовка поверхности плиткой способом «шов в шов»

2.1. Укладка первого ряда

Нанести клей на поверхность при помощи зубчатого шпателя (данная операция повторяется при облицовке всей поверхности).

Выполнить установку плиток первого ряда, контролируя швы крестиками.

2.2. Укладка второго и последующих рядов с контролем качества и подбором рисунка.

Второй и последующие ряды плиток укладывать на клеящий состав в соответствии с рисунком, контролируя прямолинейность и ширину швов разделительными крестиками.

Модуль 3. Затирка швов

*Операция выполняется после полного высыхания клея

3.1. Убрать крестики.

3.2. Очистить швы от остатков клея.

3.3. Равномерно заполнить швы затирочной пастой.

3.4. Очистить поверхность плитки губкой и мягкой ветошью.

Требования

- Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители

- информации, а также иметь доступ к сети интернет во время выполнения работы.

- Эксперты определяют расстановку участников до начала конкурса

(проведение жеребьевки).

- Участники должны следовать указаниям экспертов в случае обнаружения дефектов в оборудовании.

- Участники должны уведомить экспертов, когда завершат выполнение

задания.

Критерии оценки выполнения задания

| № п/п | Критерии | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий внешний вид работы | 10 |
|  | Чистота плитки и рабочей зоны-нет клея, затирки и пыли | 2 |
|  | Все швы одинакового размера (прямые) | 2 |
|  | Все швы одинакового размера (наклонные) | 2 |
|  | Качество выполнения затирки (не должно быть недозатертых, пропущенных пустот между плитками; остатков затирочной смеси вне границы меж плиточных швов) | 2 |
|  | Нет пустых мест, незаполненных участков по краям облицовки | 2 |
| 2 | Резка плитки | 10 |
|  | Нет сколов от резки керамической плитки | 5 |
|  | Резка прямых и наклонных линий. Зашкурены края плитки | 5 |
| 3 | Горизонтальность опорной рейки Погрешность: 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
| 4 | Горизонтальность уложенных рядов (поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута ровная поверхность. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в середине). 1 линия (…ряд) Погрешность: 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов 2 линия (…ряд) Погрешность: 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 10 5 5 |
|  | Вертикальность уложенных рядов (поместить на крайние плитки уровень и регулировать, пока не будет достигнута вертикаль. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя. Внимание: эта операция совершается не в середине). 1 линия (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов 2 линия (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 10 5 5 |
|  | Плоскость выполненной облицовки (при помощи алюминиевого правила или уровня, проверить выравнивание по всей длине при помощи маркировочного клина) 1 плоскость по горизонтали (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов 2 плоскость по вертикали (…ряд) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов 3 плоскость по диагонали (слева на право) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов плоскость по диагонали (справа налево) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 20 5 5 0 5 5 |
| 7 | Размеры облицованной плоскости (соответствие размерам эскиза конкурсного задания) 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 20 |
|  | 1 размер (по верхнему горизонтальному ряду) | 5 |
|  | 2 размер (по нижнему горизонтальному ряду) | 5 |
|  | 3 размер (по левому вертикальному ряду) | 5 |
|  | 4 размер (по правому вертикальному ряду) | 5 |
| 8 | Размеры деталей облицованной поверхности (соответствие размерам эскиза конкурсного задания) | 10 |
|  | 1 размер 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
|  | 2 размер 0мм=5 баллов 1мм=4 балла 2мм=3 балла 3мм=2 балла 4мм=1балла 5 и более 5мм=0 баллов | 5 |
| 9 | Полное соответствие чертежу | 5 |
|  | Отсутствующие плитки. Не те плитки. Проект выполнен не в соответствии с чертежом |  |
|  | ИТОГО: | 100 |