|  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж» БУ «Нижневартовский строительный колледж» |
| --- | --- |

## Конкурсное задание

## по компетенции «Кирпичная кладка»

г. Нижневартовск 2023

Краткое описание задания.

Содержанием конкурсного задания является Кирпичная кладка. Участники соревнований получают инструкцию, эскиз задания (модуля), критерии оценивания. Конкурсное задание имеет один модуль. Модуль считается завершенным, если он полностью выполнен в соответствии с заданием.

Конкурс включает в себя кладку модуля из кирпича трех цветов в виде орнамента, с разными видами расшивки швов (с учетом 30% изменения задания).

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Структура и подробное описание конкурсного задания.

| Наименование категории участника | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Модуль 1. «Орнамент» | Первый день | 3 часа | Секция забора с орнаментом из цветного кирпича |

Последовательность выполнения задания.

Выкладка кирпича "всухую" Суть шага заключается в кладке кирпича "на сухую". Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

Подготовка необходимых инструментов. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии. Убедитесь, что поверхность защищена от влаги. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность.

Необходимо использовать предмет диаметром 10 мм (это может быть расшивка, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами. Теперь можно приступать к выкладке.

Тщательно укладываем кирпич по периметру поверхности, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки.

Особое внимание стоит уделить углам. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. По углам рекомендуется нанести отметки на поверхность с помощью карандаша или маркера там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру модуля.

По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 градусов (проверяются треугольником). Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки.

При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные кирпичи первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали).

Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал. Дальше можно приступать к выкладке остальных кирпичей.

С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем.

При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки (киянки) или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть 10 мм, а по вертикали то же - 10 мм. Лишний раствор удаляется мастерком. Таким же способом укладываются все прочие кирпичи первого ряда.

Когда будет уложен последний кирпич первого ряда, делается проверка. Должна совпадать высота и длинна всех кирпичей. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам. Некоторые элементы кирпичной кладки вырезаются с помощью камнерезного станка.

Критерии оценки выполнения задания

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (объективная и судейская оценка) таблица 1.

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. При оценивании объективной (измеряемой) оценки за каждое отклонение в 1 мм предусмотрены вычеты.

Доля вычета составляет 10% от веса критерия.

| № | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Судейская | Объективная | Общая |
| 1 | Размеры |  | 27 | 27 |
| 2 | Горизонталь |  | 8 | 8 |
| 3 | Вертикаль |  | 20 | 20 |
| 4 | Выравнивание |  | 24 | 24 |
| 5 | Детали |  | 16 | 16 |
| 6 | Швы | 2 |  | 2 |
| 7 | Отделка | 2 |  | 2 |
| 8 | Организация рабочего места | 0,5 |  | 0,5 |
| 9 | Соблюдение техники безопасности | 0,5 |  | 0,5 |
| Итого | 5 | 95 | 100 |