|  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж» БУ «Нижневартовский строительный колледж» |
| --- | --- |

## Конкурсное задание

## по компетенции «Сметное дело»

г. Нижневартовск 2023

- Форма участия:

Индивидуальная

- Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Модуль, в котором используется критерий | Критерий | Время выполнения Модуля | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Судейские | Объективные | Общие |
|  | Подсчет объемов работ и составление локальной сметы на основании составленной ведомости | Локальная смета | 2 часа | 0 | 15 | 15 |
|  | Задача по ценообразованию | Сметная стоимость | 1 час | 0 | 5 | 5 |
| Итого | 0 | 20 | 20 |

Модуль 1: Подсчет объемов работ и составление локальной сметы на основании составленной ведомости

На основании пояснительной записки, чертежей и спецификации элементов:

- Составить Ведомость подсчета объемов работ, заполнив Приложение 2. Все подсчеты должны быть с пояснениями, откуда какие объемы получены. Единицы измерения должны соответствовать единицам измерения, принятым в соответствующих расценках. Считать объемы следует только для тех работ, которые указаны в Ведомости подсчета объемов работ.

- На основании Ведомости (заполненное Приложение 2) составить Локальную смету. Локальная смета должна быть составлена с делением на разделы по видам работ. При составлении локальной сметы применить сборники ФЕР со всеми и изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2000г. Локальная смета должна быть составлена в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.

Инструкция для участников:

      - Внимательно изучить задание со всеми Приложениями к нему.

      - Заполнить ведомость подсчета объемов работ (Приложение 2) с учетом требований п.1 задания.

      - Составить локальную смету на основании заполненной ведомости подсчета объемов работ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фундаментные плиты укладывают на тщательно утрамбованную песчаную подготовку.

Блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщина которых составляет 20 мм.

Ленточный фундамент собирают из плит и блоков и  устраивают под несущими стенами.

Приняты сборные ленточные фундаменты, монтируемые из фундаментных плит ФЛ  по ГОСТ 13580-85, стеновых блоков ФБС по ГОСТ 13579-78. Так же присутствуют монолитные участки.

Глубина заложения фундамента  - 2.520 м.

Для предохранения стен от капиллярной  влаги выполнить горизонтальную гидроизоляцию конструкций фундамента ниже уровня земли - оклеечная в два слоя из рубероида по верху ФБС.

Модуль 2: Задача по ценообразованию

Представлен фрагмент локальной сметы по строительству здания. Фрагмент локальной сметы разработан с применением сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 г. Стоимость определена по состоянию на 01.01.2000г. для ХМАО-Югры. Определить сметную стоимость работ в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.

Для расчетов использовать таблицу «Определение затрат по задаче» (Приложение 1). Значения накладных расходов и сметной прибыли округлять до рублей.

Инструкция для участников:

      - Внимательно изучить задание со всеми Приложениями к нему

      - Посчитать фонд оплаты труда (ФОТ)

      - Определить размер накладных расходов по видам работ

      - Посчитать размер накладных расходов

      - Определить размер сметной прибыли

      - Посчитать размер сметной прибыли

      - Посчитать сметную стоимость

Необходимые приложения

Приложения к Модулю 1:

- Приложение 1 Чертежи.

- Приложение 2 Ведомость подсчета объемов работ

Приложения к Модулю 2:

- Приложение 1 Таблица «Определение затрат по задаче»

- Приложение 2 МДС 81-33.2004 «Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ»

- Приложение 3 Письмо от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»

- Приложение 4 Фрагмент локальной сметы.