|  | Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский строительный колледж» БУ «Нижневартовский строительный колледж» |
| --- | --- |

## Конкурсное задание

по компетенции «Обслуживание грузовой техники»

г. Нижневартовск 2023

# Структура конкурного задания

Общая продолжительность конкурсного задания: 3 ч.

Количество конкурсных дней: 1 день.

Конкурсное задание состоит из 1 модуля.

Общее количество баллов конкурсного задания составляет 20.

Количество конкурсантов 3 человека.

Модуль Механика двигателя и измерение точности.

Время на выполнение модуля: 1 час (60 минут)

Двигатель внутреннего сгорания: дизельный двигатель ЯМЗ-536.

Задания:

Конкурсанту необходимо:

- выполнить частичную разборку кривошипно-шатунного механизма;

- настроить измерительный инструмент;

- выполнить технические измерения деталей согласно конкурсному заданию;

- произвести дефектовку деталей;

- выполнить частичную сборку с соблюдением требований технической документации.

Конкурное задание

- Произвести частичную разборку кривошипно-шатунного механизма (КШМ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС) ЯМЗ-536, 
произвести дефектовку (измерения) шатунного пальца;

- Измерить тепловой зазор компрессионных колец;

- Составить дефектовочную ведомость;

- Произвести сборку, используя требования технической документации завода изготовителя.